## Slide 1: نکات تکمیلی Verilog و کار با ابزار
ارائه‌دهنده:
وحید امینی

## Slide 2: نمونه‌گیری از ماژول‌ها
نمونه‌گیری بر اساس
  ترتیب
    ترتیب ورودی‌ها-خروجی‌ها دقیقاً مطابق تعریف ماژول
  نام
    اتصال ورودی‌ها-خروجی‌ها بر اساس نام آن‌ها

## Slide 3: نمونه‌گیری از ماژول‌ها (ادامه)
module test(a, b, cin, cout, sout);
input a, b, cin;
output cout, sout;
نمونه‌گیری با ترتیب
test DUT1(in1, in2, in3, carry, sum)
نمونه‌گیری با نام
test DUT2(.a(in1), .b(in2), .cin(in3), .sout(sum),
.cout(carry));

## Slide 4: تخصیص مقادیر
بلوکه شونده (=)
  اجرای دستورات به صورت ترتیبی
  اجرای هر دستور پس از اتمام دستور پیشین
  فقط در بلاک‌های initial و always
  در بدنه ماژول به صورت همروند
غیر بلوکه شونده (<=)
  اجرای دستورات به صورت همروند
  اجرای تمامی دستورات در لحظه

## Slide 5: تخصیص مقادیر (ادامه)
module block_nonblock();
reg a, b, c, d , e, f ;
initial begin
a = #10 1'b1;
b = #20 1'b0;
c = #40 1'b1
end
// Nonblocking assignments
initial begin
d <= #10 1'b1;
e <= #20 1'b0;
f <= #40 1'b1;
end
endmodule